LE BASSIN DE LA DENDRE – Qualité de l’eau

# Vlaamse Milieumaatschappij

août 2010

- Evaluation générale de la qualité de l’eau en 2009

Qualité en 2009

a. Qualité biologique (IBB)

Nombre de points de mesure pour l’analyse de la qualité biologique: 19

| très bonne | bonne | moyenne | mauvaise | très mauvaise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| - | - | 10 | 18.2 | 39 | 70.9 | 3 | 5.4 | 3 | 5.5 |

Conclusion :

- 68,5% des points de mesure ne satisfont pas à la norme IBB 7.

- 31,5% des points de mesure satisfont à la norme.

b. Qualité physico-chimique (PIO)

Nombre de points de mesure pour l’analyse de la qualité physico-chimique: 69

| Non pollué | acceptable | Légèrement pollué | pollué | Très pollué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| 8 | 11.6 | 22 | 31.9 | 28 | 40.6 | 11 | 15.9 | - | - |

Conclusion :

43,5% des points de mesure présentent une eau de qualité acceptable à non polluée.

Comparaison avec la qualité de l’eau en 2008

Qualité biologique (2 points de mesure pouvant entrer dans la comparaison)

| Détérioration | Pas de changement | Amélioration |
| --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| - | - | 2 | 100 |  |  |

Qualité physico-chimique (66 points de mesure pouvant entrer dans la comparaison)

| Détérioration | Pas de changement | Amélioration |
| --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| 11 | 16.7.1 | 47 | 71.2 | 8 | 12.1 |

Conclusion :

- Depuis l’instauration d’un système  de mesures conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, la plupart des points de mesure ne sont échantillonnés biologiquement que tous les 3 ans. Seuls 2 points de mesures du bassin de la Dendre ont été échantillonnés en 2008 et en 2007 pour les macro-invertébrés.  Les pourcentages de changement repris dans le tableau de l’évolution de la qualité biologique ci-dessus ne sont donc pas représentatifs de l’évolution de l’ensemble des points de mesure du bassin.

- Une comparaison entre 2009 et en 2008 révèle une amélioration de la qualité dans près de 12.1 % des points de mesure mais aussi une détérioration pour 16.7% de ces points.

Qualité comparée aux premières mesures  (1989 – 2009)

Qualité biologique (18 points de mesure pouvant entrer dans la comparaison)

| Détérioration | Pas de changement | Amélioration |
| --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| / | / | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 |

Qualité physico-chimique (68 points de mesure pouvant entrer dans la comparaison)

| Détérioration | Pas de changement | Amélioration |
| --- | --- | --- |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % |
| 2 | 2.9 | 15 | 22.1 | 51 | 75.0 |

Conclusion :

Sur le long terme, on observe une véritable amélioration de la qualité de l’eau, indiscutable au niveau de la qualité biologique.

- Qualité de l’eau des cours d’eaux principaux

- La Dendre : à Grammont ‘modérément pollué’ – partout ailleurs ‘acceptable’ à ‘non pollué’ (principalement sur le trajet Ninove - Denderleeuw). La qualité biologique est partout moyenne.

- La Marcq : la qualité varie de ‘non pollué’ à ‘acceptable.

- ‘Mestactiplan (MAP) = Plan d’action fumier.

Dépassements en pourcentage (11.3 mgN – 50 mg NO3/L)

| juillet 1999 – juin 2000 | juillet 2000 – juin 2001 | juillet 2001 – juin 2002 | juillet 2002 – juin 2003 | juillet 2003 – juin 2004 | juillet 2004 – juin 2005 | juillet 2005 – juin 2006 | juillet 2006 - juin 2007 | juillet 2007 – juin 2008 | Juillet 2008 – juin 2009 | Juillet 2009 – juin 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11% | 0% | 13% | 0% | 11% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Conclusion :

- A nouveau aucun dépassement n’a été enregistré pour le bassin de la Dendre au cours de la période 2009 – 2010!.

- A noter

- La qualité biologique de la Dendre semble avoir peu changé au cours des 7 dernières années.  Cependant, on remarque une légère amélioration pour la 3ème année consécutive entre Ninove et Denderleeuw dont l’état est considéré comme ‘non pollué’

- Bellebeek - Hunselbeek et Steenvoordbeek évolue de ‘modérément pollué’ à ‘acceptable’, résultat de l’épuration des déversements domestiques? Encore à confirmer

- Calamités importantes :

  - 22/06/2009 : déversement d’eaux usées industrielles non traitées de Sunco dans la Dendre à Ninove

  - 23/12/2009 : déversement d’ammonium – chlorure de Zinc dans la Dendre à Ath par La Floridienne Chimie

  - 26/08/2010 : mort de nombreux poissons dans la Dendre à hauteur d’Idegem. A cause des déversements.