Bekkenwerking, historiek en hydrografie van het bekken van de Gentse Kanalen

Sprekers: dr.ir. Bart De heyder, ir. Ruben Rommens, ir. Evy Gillijns

Organisatie: Bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen

Bekkenwerking in het integrale waterbeleid/beheer

Het decreet Integraal Waterbeleid en haar uitvoeringsbesluiten organiseert en structureert het waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet dirigeert het transitieproces naar duurzame watersystemen,  bepaalt ondermeer hoe de watersystemen ingedeeld worden (stroomgebied(district)en, bekkens en deelbekkens), en hoe voor ieder planniveau de overlegstructuren inzake integraal waterbeleid er moeten uitzien. Op bekkenniveau voorziet het decreet een bekkenbestuur (politiek niveau) onder voorzitterschap van de provinciegouverneur, een bekkenraad (maatschappelijke belangengroepen) en een bekkensecretariaat. Het bekkensecretariaat, bijgestaan door een ambtelijke werkgroep, is de ambtelijke pijler die instaat voor de dagelijkse werking van het bekken en verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning. Bijvoorbeeld kan het bekkensecretariaat instaan voor de begeleiding van overleg tussen waterbeheerders, alsook van bemiddeling in knelpuntdossiers. Eén van de hoofdtaken van het bekkensecretariaat is de opmaak van het bekkenbeheerplan. Het bekkenbeheerplan is een integraal gebiedsgericht plan en heeft dus aandacht voor voor alle facetten van het watersysteem alsook voor de raakvlakken met alle watergerelateerde beleidsdomeinen.

Historiek en hydrografie bekken van de Gentse Kanalen

Het bekken van de Gentse Kanalen is geen mooi afgebakend stroomgebied van een rivier of andere waterweg maar een samensmelting van een aantal kanalen en delen van kanalen met hun respectievelijke afwateringsgebieden. Het afstromend oppervlaktewater verlaat het bekken dan ook niet op één punt, maar wordt op verschillende plaatsen uit het stroomgebied verwijderd.

In de loop der eeuwen drukte de mens een steeds grotere stempel op de hydrografie van het laaggelegen en moeilijk te ontwateren bekken van de Gentse Kanalen (de gebrekkige afvoermogelijkheid is een gevolg van de lage ligging). Een complex van grote door de mens gegraven kanalen in combinatie met detailafwatering van het bekken via de onbevaarbare waterlopen die in de kanalen lozen, staat immers in voor de waterafvoer van het bekken van de Gentse Kanalen. De hoofdassen van het bekken zijn het Kanaal Gent-Terneuzen, Kanaal Gent-Oostende, het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. Verschillende van deze kanalen werden destijds aangelegd ten behoeve van de scheepvaart naar en rond Gent.

Naast het gebiedseigen water die als neerslag valt binnen de grenzen van het bekken wordt de afvoer van water op de hoofdassen van het bekken voor een groot gedeelte bepaald door de debieten die de Bovenschelde en de Leie van buiten het bekken aanvoeren. Dit is zeker het geval bij piekafvoeren als de Zeeschelde de aangeboden hoeveelheid water te Gent niet meer volledig kan afvoeren en het Kanaal Gent-Terneuzen, het Afleidingskanaal en het Kanaal Gent-Oostende een groot gedeelte te verwerken krijgt. Bij stormtij laat zich dit nog extremer voelen. De menselijke sturing gaat zelfs nog verder, daar ter hoogte van het ingewikkelde kanalenstelsel te Gent het water preferentieel kan geleid worden naar bepaalde afvoerwegen, keuze die men in extreme omstandigheden afhankelijk stelt van plaatselijke risicosituaties wat overstromingen betreft.

Bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen, p/a Waterwegen en Zeekanaal NV, Nederkouter 28, 9000 Gent

Dr. ir. Bart De heyder (bekkencoördinator), ir. Ruben Rommmens (planningsverantwoordelijke), ir. Evy Gillijns (RO-vertegenwoordiger)

gentsekanalenbekken@wenz.be ; www.bekkenwerking.be

Poekebeek ter hoogte van haar monding in het Afleidingskanaal van de Leie

Sprekers: Bart De heyder, Ruben Rommens, Evy Gillijns

Organisatie: Bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen

De Poekebeek ontspringt ten noorden van Tielt-centrum op een hoogte van 35 m en mondt na 24 km uit te Nevele aan de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie op 8 m boven de zeespiegel. Het stroomgebied van de Poekebeek is, in verhouding tot de andere gebieden van het bekken van de Gentse Kanalen, een reliëfrijk gebied. De Poekebeek is in het bekken van de Gentse Kanalen het enige Vlaamse oppervlaktewaterlichaam dat, naast de Zwarte Sluisbeek, in het ontwerp stroomgebiedbeheerplan werd gekarakteriseerd als “natuurlijk”.

De waterkwaliteit van de Poekebeek wordt ter hoogte van haar monding beoordeeld als matig (cf. geoloket Vlaamse waterlichamen). Probleem parameters zijn stikstof en fosfor. In de zomer kunnen te hoge waarden chemisch zuurstofverbruik en kan zuurstoftekort optreden. Ook het pesticidengebruik komt duidelijk in beeld (cf. geoloket waterkwaliteit ; meetpunt 751200). De waterkwaliteit aan de monding dient bijzondere aandacht aangezien het water van de Poekebeek ook door VMW potentieel kan worden ingewonnen voor drinkwaterproductie in Kluizen. Hiertoe kan ter hoogte van de monding van de Poekebeek een deel van het water onderdoor het Afleidingskanaal worden geleid naar de Oude Kale. Het water stroomt vervolgens via de Oude Kale verder, onder het Kanaal Gent Oostende en verder via het Lievekanaal en Brakeleiken tot aan het drinkwaterproductiecentrum.

Het drinkwaterproductiecentrum in Kluizen werd in 1974 in gebruik genomen en produceert drinkwater hoofdzakelijk op basis van gewonnen oppervlaktewater. Het captatiegebied is ongeveer 250 km² groot. De huidige productiecapaciteit bedraagt 55.000 m³/dag. Het geproduceerde drinkwater wordt verdeeld voor aanlevering aan het noorden van de Provincie Oost-Vlaanderen, nl. in het Meetjesland en het Waasland. De spaarbekkens, met een totaal volume van 11,1 mio m³, worden van september tot juni gevuld.

Een verdere verbetering van waterkwaliteit van de Poekebeek is te verwachten door de geplande sanering van Doomkerke – Kruiskerke (Ruiselede). Bij de advisering van het optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastractuur door het bekkenbestuur in het bekken van de Gentse Kanalen werd deze sanering als prioritair aangeduid. Zo ook werd de sanering van Poesele (Nevele) als prioritair aangeduid.

Tot slot is aan de monding van de Poekebeek een vistrap gepland om het vismigratieknelpunt te verhelpen. Het grootste vismigratieknelpunt blijft echter de sluis te Merelbeke. Het oplossen van dit vismigratieknelpunt werd als actie opgenomen in het bekkenbeheerplan en aangeduid als bindende bepaling.

Bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen, p/a Waterwegen en Zeekanaal NV, Nederkouter 28, 9000 Gent

Dr. ir. Bart De heyder (bekkencoördinator), ir. Ruben Rommmens (planningsverantwoordelijke), ir. Evy Gillijns (RO-vertegenwoordiger)

gentsekanalenbekken@wenz.be ; www.bekkenwerking.be

# Footnotes

Het plangebied van het bekken van de Gentse Kanalen (www.bekkenwerking.be) mag niet verward worden met het plangebied van het project “Gentse Kanaalzone” (www.gentsekanalen.be). Dit project richt zich naar de ontwikkeling van het Gentse Zeehavengebied, is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en wordt op inhoudelijk vlak aangestuurd en gecoördineerd door het Projectbureau Gentse Kanaalzone. Het plangebied van het bekken van de Gentse Kanalen is geografisch ruimer dan de Gentse Kanaalzone.