Scheepvaart- en overstromingsproblematiek

in het Denderbekken in Wallonië

Marc Hospied

Directeur-beheerder van de Dender

MET, afdeling Waterwegen Doornik

Scheepvaart- en overstromingsproblematiek

Aangezien na overleg tussen de Vlaamse overheid en het Waalse gewest werd beslist om de plannen voor de bouw van het stormbekken in Deux-Acren op te bergen, beperkt de strijd tegen de overstromingen zich tot het regelmatig baggeren van de rivierbedding om zo de doorstroming van het water te bevorderen.

Voor de uitvoering van deze baggerwerken en meer in het bijzonder voor de opslag van dit min of meer vervuilde slib van de Dender, doet het Ministerie van Uitrusting en Vervoer (MET) beroep op twee belangrijke infrastructuren.

Het slibstort van Rebaix, voltooid in juni 2007.

Het slibstort van Rebaix zal een totale opslagcapaciteit hebben van 270.000 m³ ontwaterd slib van categorie B (± vervuild) en zal gezien het ritme van de geplande baggerwerken een levensduur van 15 tot 20 jaar hebben.

Het slibstort beantwoordt volledig aan de wetgeving terzake, gezien de totale oppervlakte van het bekken ondoordringbaar werd gemaakt door de plaatsing van een waterdicht membraan op een laag klei van 50 cm.

Het slibstort heeft uiteindelijk een oppervlakte van ± 5 ha voor slibopslag.

Voorafgaand aan de definitieve opslag gaat het baggerslib in een opslagbekken voor bezinking en ontwatering.

Een afwateringssysteem op het membraan vangt het water op en leidt het naar een bezinkingsbekken waar het geanalyseerd wordt alvorens het te lozen.

Het slibstort (centre de regroupement) van Bilhée is bestemd om een deel van het slib van de toekomstige baggerwerken te verzamelen.

Het bestaat uit twee bekkens :

-	een bekken met een oppervlakte van 12.000 m² voor specie van categorie A;

-	een bekken met een oppervlakte van 10.000 m² voor specie van categorie B.

Na bezinking zal men de specie ontwateren door natuurlijke verdamping, versneld door ze op hoopjes te leggen die mechanisch worden omgedraaid.

Na ontwatering wordt de specie van categorie A hergebruikt voor de aanleg van ophogingen langs wegen en autowegen (bv. als geluidsweringen) of als bekleding van vernieuwde terreinen.

De specie van categorie B wordt definitief opgeslagen op het terrein van Rebaix.

De werken zijn bezig en het slibstort zal tegen volgende lente operationeel zijn.

In 2005 werden de eerste baggerwerken van 38.000 m³ in het gebied van Ath-Papignies uitgevoerd. Het slib van categorie B (11.000 m³) werd opgeslagen op het terrein van Rebaix.

Het slib van categorie A (27.000 m³) op de site van Bilhée wordt na ontwatering gebruikt voor het bouwen van de dijken van de twee bekkens.

De MET begint vanaf volgende lente met baggerwerken in het gebied Papignies-taalgrens.

Scheepvaart

Vanaf het einde van deze baggerwerken, dus vanaf midden 2008, zal de diepgang van de Dender – en van het kanaal Blaton-Ath waarvan de minder belangrijke baggerwerken in dezelfde periode zijn gepland – op 1,90m gebracht zijn wat in normale omstandigheden de terugkeer van de pleziervaart en vooral van het goederentransport mogelijk zal maken.

In 2007 gingen 241 plezierboten door de sluis van Lessines, plus enkele passagiersschepen. Het is evident dat het verkeer hier, na een degelijke aanpassing van de vaardiepte, enkel kan toenemen, en dat men het aantal versassingen van 2000-2001 (± 350 boten) zal evenaren en overstijgen.